| Modalità di compilazione |  | Ausfüllungsmodalitäten |
| --- | --- | --- |
| Prestazione minima richiesta - nessun possibile inserimento |  | Mindestforderung - keine Eintragung möglich |
| Inserire il valore del prodotto offerto | Abcd - 1234 | Den Wert des angebotenen Produktes eintragen |
| Selezionare si - ja se la dotazione richiesta verrà fornita |  | si - ja auswählen, wenn die gewünschte Ausstattung geliefert wird |

Lotto – Los   9

| Veicolo portattrezzi almeno 135 CV |  | Geräteträger mindestens 135 PS |
| --- | --- | --- |
| Veicolo portattrezzi almeno 135 CV |  | Geräteträger mindestens 135 PS |
| quantità: 1 veicolo |  | Anzahl: 1 Fahrzeug |
| Indicare marca prodotto offerto |  | Angabe des Herstellers vom angebotenen Produkt |
| Indicare modello e versione prodotto offerto |  | Angabe von Modell und Ausführung des angebotenen Produktes |
| caratteristiche tecniche e prestazionali: | Compilare in questa colonna In dieser Spalte ausfüllen | Technische und leistungstechnische Eigenschaften: |
| Generali |  | Allgemeines |
| Messo in strada con aggiornamenti MCTC anche per gli allestimenti lama sgombroneve, spargitore autocaricante, fresaneve frontale, turbina laterale, rullo spazzante frontale, braccio falciante |  | Verkehrsbereit mit MCTC-Abnahme auch für Ausrüstungen mit Schneepflug, Selbstladestreugerät, Schneefräse, Seitenschneeschleuder, Frontkehrbesen, Auslegermähgerät |
| Telaio portante o semitelaio portante, in ferro o in ghisa |  | Tragender Rahmen oder Teilträger Rahmen in Stahl oder Guss |
| Passo > mm 2.500 |  | Radstand > 2.500 mm |
| Massa complessiva PTT almeno 10,0 t |  | Zulässiges Gesamtgewicht mindestens 10,0 T |
| Portata utile almeno Kg 4.000 |  | Maximale Zuladung mindestens 4.000 Kg |
| Pneumatici con profilo stradale |  | Komunalreifen |
| Larghezza massima mm 2.550 |  | Maximale Gesamtbreite 2.550 mm |
| N° 4 catene neve Rud Supergreifsteg o equivalenti Pewag Universal o equivalenti KÖNIG DR |  | N° 4 Schneeketten Rud Supergreifsteg oder gleichwertige Pewag Universal oder gleichwertige KÖNIG DR |
| Meccanica |  | Mechanik |
| Motore 4 cilindri con turbocompressore |  | 4-Zylinder-Motor mit Turbolader |
| Cilindrata > di 4.000 cc |  | Hubraum > 4.000 cm³ |
| Potenza nominale CE 97/68 almeno 135 CV |  | Nennleistung EG 97/68 mindestens 135 PS |
| Normativa emissioni almeno EU Stage IIIB e US EPA Tier 4 |  | Abgasemissionsnorm mindestens EU Stage IIIB und US EPA Tier 4 |
| Raffreddamento ad acqua |  | Wassergekühlt |
| Impianto preriscaldo efficace per partenze a freddo |  | Effiziente Kaltstart-Vorwärmanlage |
| Batteria per impieghi gravosi, esente da manutenzione |  | Batterie für harte Einsätze, wartungsfrei |
| Trasmissione |  | Antrieb |
| Trazione posteriore - integrale inseribile |  | Hinterradantrieb - Allradantrieb einschaltbar |
| Bloccaggio differenziale anteriore e posteriore |  | Hintere und vordere Differentialsperre |
| Velocità massima 40 Km/h |  | Höchstgeschwindigkeit 40 Km/h |
| Cambio a variazione continua |  | Stufenloses Getriebe |
| Unica leva cambio multifunzione |  | Einfacher Multifunktionsschalthebel |
| Avanzamento anche con acceleratore a pedale - selezionabile dall’operatore |  | Geschwindigkeitsregulierung auch mit Fusspedal - aus wählbar vom Fahrer |
| Sterzo |  | Lenkung |
| Sterzo idrostatico |  | Hydrostatische Lenkung |
| Alimentazione dalla pompa principale |  | Betrieb über die Hauptpumpe |
| Sospensioni |  | Stoßdämpfer |
| Asse anteriore: sospensione a regolazione elettronica |  | Vorderachse: elektronisch geregelt |
| Possibilità di bloccaggio sospensione anteriore |  | Blockiermöglichkeit der Vorderachsenfederung |
| Freni |  | Bremsen |
| Freni anteriori lamellari in bagno d’olio o per inserimento trazione integrale |  | Ölbad-Lamellenbremsen oder Allradzuschaltung vorne |
| Freni posteriori lamellari in bagno d’olio |  | Ölbad-Lamellenbremsen hinten |
| Esenti da regolazione |  | Wartungsfrei |
| Sistema che garantisce la frenata anche in caso di spegnimento del motore |  | Vorrichtung zur Gewährleistung der Bremsfunktion auch bei Abschalten des Motors |
| Impianto idraulico |  | Hydraulikanlage |
| Olio impianto idraulico separato da olio cambio |  | Hydraulikalage-Öl getrennt von Getriebeöl |
| Pompa idraulica a portata variabile |  | Verstell-Hydraulikpumpe |
| Regolazione “Load Sensing” |  | “Load Sensing” Regulierung |
| Portata pompe idrauliche > 105 L/min |  | Hydraulikpumpenleistung > 105 L/min |
| N° 4 distributori proporzionali elettroidraulici indipendenti a doppio effetto e portata variabile - Posteriori |  | Nr. 4 hintere unabhängige proportionale Elektrohydraulikventile mit Doppelwirkung und variablem Fluß |
| N° 3 distributori proporzionali elettroidraulici indipendenti a doppio effetto e portata variabile - Anteriori |  | Nr. 3 vorne unabhängige proportionale Elektrohydraulikventile mit Doppelwirkung und variablem Fluß |
| Attacchi rapidi anteriori e posteriori |  | Schnellwechselvorrichtung vorne und hinten |
| Impianto sollevamento anteriore a doppio effetto |  | Frontkraftheber doppelwirkend |
| Impianto sollevamento posteriore a regolazione elettronica di pressione |  | Heckkraftheber mit elektronischer Hubregelung |
| Capacità di sollevamento anteriore > kN 30 |  | Hubkraft Frontkraftheber > kN 30 |
| Capacità di sollevamento posteriore > kN 65 |  | Hubkraft Heckkraftheber > kN 65 |
| Presa di forza anteriore a norma 1.000 giri/min |  | Frontzapfwelle Normdrehzahl 1.000 U/min |
| Presa di forza posteriore con 2 velocità a norma 540/1.000 giri/min |  | Norm-Heckzapfwelle mit 2 Normdrehzahlen 540/1.000 U/min |
| Innesto modulato delle attrezzature collegate alle prese di forza sia anteriore che posteriore |  | Zapfwellenschaltung mit moduliertem Anlauf der Front- und Heckzapfwellengeräte |
| Comando esterno per azionamento da terra dei sollevatori e delle prese di forza anteriore e posteriore |  | Externbetätigung für Front/Heckkraftheber und Front/Heckzapfwelle vom Boden aus |
| Cabina |  | Fahrerhaus |
| Accesso su entrambi i lati |  | Beidseitiger Aufstieg |
| Cabina conforme alle norme ISO |  | Kabine den ISO-Normen entsprechend |
| Struttura ROPS |  | ROPS-Struktur |
| Struttura FOPS |  | FOPS-Struktur |
| Sedile autista con sospensione pneumatica e schienale reclinabile |  | Luftgefederter Fahrersitz mit Rückenverstellung |
| Cintura di sicurezza con arrotolatore |  | Sicherheitsgurte mit Gurtrolle |
| Volante regolabile in altezza ed inclinazione |  | Vor-zurück und höhenverstellbares Lenkrad |
| Riscaldamento con comandi separati |  | Eigene Bedienung für Heizung |
| Riscaldamento con sbrinatore per vetro posteriore |  | Heckscheibenheizung und Heckscheibenlüftung |
| Aria condizionata |  | Klimaanlage |
| Contaore |  | Betriebsstundenzähler |
| Contagiri |  | Drehzahlmesser |
| Voltmetro |  | Voltmeter |
| Appendiabiti |  | Kleiderhaken |
| Luce interna |  | Innenbeleuchtung |
| Botola su tetto cabina |  | Dachluke |
| Tergilavavetro anteriore e posteriore |  | Scheibenwisch- und Waschanlage vorne und hinten |
| N° 2 Specchi retrovisori riscaldabili |  | Nr. 2 beheizbare und Außenspiegel |
| Allarme bassa pressione olio motore |  | Alarm für zu niedrigen Motoröldruck |
| Allarme surriscaldamento motore |  | Alarm für Überhitzung des Motors |
| Allarme surriscaldamento olio idraulico |  | Alarm für Überhitzung des Hydrauliköls |
| Allarme abbassamento pressione circuito freni |  | Alarm für Druckabfall im Bremssystem |
| Predisposizione per radio ricetrasmittente |  | Vorrüstung für Sende- und Empfangsgerät |
| Predisposizione per radio ricetrasmittente 12V - 10A funzionante anche a veicolo spento e chiave disinserita |  | Vorrichtung für Funkgerät 12V - 10A, funktionsfähig auch bei ausgeschaltetem Motor oder abgezogenem Schlüssel. |
| Antenna ¼ d’onda (lunghezza mm 475 in verticale dal tetto veicolo) - impedenza 50 Ohm per VHF 160 Mh con cavo RG58 |  | Lambdaantenne ¼ Wellenlänge (Länge 475 mm vertikal zum Dach) - Impedanz 50 Ohm für VHF 160 Mh mit RG58 Kabel |
| Avvisatore acustico supplementare con alimentazione dal veicolo 12V o 24V comandato dal relais |  | Zusätzliches akustisches Signal mit 12V Einspeisung am Fahrzeug oder 24V mit Relaissteuerung |
| Relais di comando tipo vettura a 12V (eventualmente alimentato dal riduttore di tensione) |  | Typisches Steuerungsrelais 12V (eventuelle Einspeisung über Trafo) |
| Il cavo pilotaggio relais (negativo) dovrà arrivare in cabina, assieme al cavo antenna ed alimentazione |  | Das Steuerungskabel vom Relais (negativ) muss zusammen mit dem Antennen- und Haupteinspeisungskabel bis zur Kabine reichen. |
| Riduttore di tensione 24/12 V - 10 A montato a regola d'arte (se necessario) |  | Spannungstrafo 24/12 V - 10 A, fachgerecht montiert (wenn notwendig) |
| Compreso il montaggio a regola d’arte per il corretto funzionamento dell’impianto radio |  | Inklusive fachgerechte Montage für den ordnungsgemäßen Betrieb des Funkgerätes |
| Allestimento |  | Ausrüstung |
| Colore arancione RAL 2011 o similare |  | Farbe orange RAL 2011 oder ähnliche |
| N° 2 fari alogeni anteriori |  | Nr. 2 Halogenscheinwerfer vorne |
| N° 2 fari alogeni posteriori |  | Nr. 2 Halogenscheinwerfer hinten |
| N° 2 proiettori LED tipo ”HELLA” 2XD-010-311-001 oppure 2XD-010-311-011 sopra veicolo, omologati CEE, montati per essere visibili a 360° |  | Nr. 2 LED- leuchten Typ ”HELLA” entweder 2XD-010-311-001 oder-2XD 010-311-011 auf Fahrzeug mit CEE Zulassung, aufgebaut um 360° sichtbar zu sein |
| Parafanghi anteriori e posteriori |  | Vordere und hintere Schmutzfänger |
| Chiusura cofanature |  | Absperrbare Gerätedeckel |
| Cassetta attrezzi con serratura |  | Werkzeugkiste mit Schloß |
| Kit utensili manutenzione |  | Werkzeugset für die Instandhaltung |
| Estintore di capacità adeguata |  | Angemessener leistungsstarker Feuerlöscher |
| Accesso da terra a tutti i punti d’ingrassaggio |  | Zugang zu allen Schmierpunkten vom Boden aus |
| Interruttore stacca batteria |  | Batterienendschalter |
| Capacità serbatoio carburante almeno 140 litri |  | Treibstofftankinhalt mindestens 140 Liter |
| Gancio di traino omologato |  | Zugelassene Anhängevorrichtung |
| Triangolo di soccorso a norma CEE |  | Sicherheitsdreieck nach EWG-Richtlinien |
| Impianto luci per circolazione stradale |  | Beleuchtungsanlage für den Straßendienst |
| Pannelli segnaletici e dotazioni previste dal Codice della Strada |  | Beschilderung und Ausrüstung gemäß Straßenkodex |
| Dispositivi di sicurezza |  | Sicherheitsvorkehrungen |
| Dotazioni previste dalla normativa in vigore |  | Ausrüstung gemäß vorgeschriebene Normierung |
| Dispositivo d’avvertimento retromarcia |  | Warnsignal im Rückgangbetrieb |
| Manuale d’uso e manutenzione in lingua italiana e tedesca - In forma cartacea |  | Betriebs- und Wartungsanleitung in deutscher und italienischer Sprache - in Papierform |
| Manuale d’uso e manutenzione in lingua italiana e tedesca - Su file In formato PDF |  | Betriebs- und Wartungsanleitung in deutscher und italienischer Sprache - in File PDF Format |
| Certificazioni e garanzie |  | Zertifizierungen und Gewährleistungen |
| Durata minima della garanzia 24 mesi |  | Garantiemindenstdauer 24 Monate |
| Marchio CE (secondo normativa di sicurezza macchine) |  | CE-Marke (gemäß Maschinensicherheitsrichtlinien) |
| Dichiarazione di conformità |  | Konformitätserklärung. |
| Formazione obbligatioria |  | Verpflichtende Aus,bildung |
| Istruzione guida da parte di un tecnico della Ditta |  | Einschulung des Fahrers von einem Techniker der Firma |
| Informazione: consiste nell’istruzione del lavoratore effettuata mediante la lettura del manuale d’uso e manutenzione fornito dal costruttore insieme all’attrezzatura |  | Information: besteht in einer Unterweisung der Arbeiter durch das Durchlesen der vom Hersteller mit dem Arbeitsmittel gelieferten Betriebsanleitung |
| L’informazione deve fornire al lavoratore le conoscenze necessarie all’identificazione ed alla gestione dei rischi specifici e specialmente dei rischi residui correlati al tipo di attrezzatura |  | Die erteilte Unterweisung muss dem Arbeitnehmer die notwendigen Kenntnisse zur Beurteilung der notwendigen spezifischen Risiken vor allem und besonders der Restrisiken, die arbeitsmittel-spezifisch sind |
| Durata: tempo necessario in base al manuale attrezzatura - gruppo di massimo 18 persone - 1 gruppo |  | Dauer: notwendige Zeit laut Gerätehandbuch - Gruppe mit höchstens 18 Personen - 1 Gruppe |
| Addestramento: l’addestramento riguarda il corretto uso pratico di un’attrezzatura e consiste nel prendere contatto con l’attrezzatura sotto la guida di personale esperto con lo scopo di rendere in grado l’operatore di manovrare in modo corretto sicuro e indipendente l’attrezzatura |  | Schulung: Die Schulung betrifft die korrekte praktische Handhabung eines Arbeitsmittels und besteht in der Vertrautmachung mit dem Arbeitsmittel unter der Anleitung eines Experten, damit der Arbeiter imstande ist, das Arbeitsmittel korrekt, sicher und eigenständig zu bedienen |
| Essenzialmente l’addestramento deve comprendere quanto segue: |  | Grundsätzlich muss die Schulung Folgendes beinhalten: |
| Istruzioni ed esercitazione per l’esecuzione in sicurezza delle manovre per l’utilizzo dell’attrezzatura; |  | Einweisung und Einübung in die sichere Bedienung des Arbeitsmittels; |
| Il corretto uso degli specifici dispositivi di sicurezza e del controllo della loro funzionalità. |  | Korrekte Handhabung der spezifischen Schutzeinrichtungen und Kontrolle über deren Funktionstüchtigkeit. |
| Durata: minimo 2 ore - gruppo di massimo 6 persone - massimo 3 gruppi |  | Dauer: mindestens 2 Stunden - Gruppe mit höchstens 6 Personen höchstens 3 Gruppen |
| Formazione: consiste nell’acquisizione di competenze (cognizioni) sia teoriche che capacità operative nonché di specifiche procedure per lo svolgimento in sicurezza della mansione lavorativa |  | Ausbildung: besteht im Erwerb sowohl von theoretischen als auch operativen Kenntnissen wie auch von spezifischen Verfahren für die sichere Durchführung der Arbeitstätigkeit |
| Durata: minimo 4 ore - gruppo di massimo 6 persone - massimo 3 gruppi |  | Dauer: mindestens 4 Stunden - Gruppe mit höchstens 6 Personen - höchstens 3 Gruppen |
| Corso di formazione: il corso è comprensivo di una parte teorica e una parte pratica |  | Ausbildungskurs: der Kurs beinhaltet einen theoretischen und einen praktischen Teil |
| Il corso dovrà essere effettuato secondo i contenuti previsti dall’Allegato VIII - dell’Accordo Stato-Regioni 2012 |  | Der Kurs muss gemäß Inhalt des Anhanges 8 - Abkommen Staat-Regionen 2012 durchgeführt werden |
| Durata: minimo 8 ore - gruppo di massimo 6 persone - massimo 3 gruppi |  | Dauer: mindestens 8 Stunden - Gruppe mit höchstens 6 Personen - höchstens 3 Gruppen |
| La parte teorica è svolta in aula e consiste in nozioni relative alla normativa, ai comandi, ai controlli, alla manutenzione ecc. relativi alla specifica attrezzatura e in conoscenze relative all’identificazione e gestione dei rischi specifici insiti nella attrezzatura e presenti nelle lavorazioni svolte |  | Der theoretische Teil wird im Unterrichtsraum durchgeführt und besteht aus rechtlichen Grundlagen, aus Kentnissen über Bedienugs-elemente, Kontrollen, Wartung usw. bezüglich der spezifischen Arbeitsmittel, sowie aus Kentinssen zur Beurteilung und Management der Risiken, die arbeitsmittelspezifisch und in den durchgeführten Arbeitstätigkeiten vor-handen sind |
| Segue una parte pratica dove viene eseguito l’addestramento di quanto appreso e l’operatore viene formato mediante acquisizione ed esercizio pratico di competenze operative e procedure necessarie per lo svolgimento in sicurezza dei lavori relativi alla mansione |  | Im Anschluss daran folgt der praktische Teil, wo das Gelernte geschult und der Arbeiter ausgebildet wird, wobei operative Kenntnisse und notwendige Verfahren für die sichere Durchführung der spezifischen Arbeitstätigkeiten erworben und trainiert werden |
| Soggetti qualificati per l’effettuazione di corsi di formazione sono: |  | Qualifizierte Subjekte für die Durch-führung von Ausbildungskursen: |
| Scuole professionali, comitati paritetici, esperti (ad es. delle ditte fornitrici d’attrezzature) che tengono specifici corsi di formazione, ecc. |  | Berufsschulen, Paritätische Komiteen, Experten (z.B. der Lieferfirmen von Arbeitsmitteln, welche spezifische Ausbildungskurse anbieten, usw. |
| Al momento della formazione, l’offerente dovrà rilasciare una dichiarazione che la persona incaricata per l’informazione, e/o l’addestramento e formazione è persona esperta per la/e attrezzatura/e per le quali effettuerà l’istruzione |  | Bei Beginn der Ausbildung, muss vom Anbieter eine Erklärung eingeholt werden, aus der hervorgeht, dass die, für die Information bzw. Schulung und Ausbildung beauftragte Person sachkundig für die Arbeitsmittel für welche die Unterweisung durchgeführt wird, ist |
| Al momento della formazione, l’offerente dovrà attestare la formazione utilizzando gli stampati forniti dall’Amministrazione |  | Bei Beginn der Ausbildung, muss der Anbieter die Ausbildung mittels der von der Verwaltung vorgesehenen Vordrucke belegen |

| Braccio falciante ventrale per montaggio su trattore |  | Zwischenachsauslegermähgerät für Anbau an Traktor |
| --- | --- | --- |
| Braccio falciante ventrale per montaggio su trattore |  | Zwischenachsauslegermähgerät für Aufbau an Traktor |
| Lavori di montaggio ed eventuali adattamenti necessari per il corretto funzionamento dell’attrezzatura, il collaudo ed aggiornamento carta di circolazione, sono a cura dell’offerente |  | Montagearbeiten und eventuelle Anpassungsarbeiten die für eine einwandfreie Funktion des Gerätes notwendig sind, sowie die Fahrzeugabnahme und die Aktualisierung des Fahrzeugscheines, sind vom Anbieter zu übernehmen |
| quantità: 1 attrezzatura |  | Anzahl: 1 Gerät |
| Indicare marca prodotto offerto |  | Angabe des Herstellers vom angebotenen Produkt |
| Indicare modello e versione prodotto offerto |  | Angabe von Modell und Ausführung des angebotenen Produktes |
| Caratteristiche tecniche e prestazionali: | Compilare in questa colonna In dieser Spalte ausfüllen | Technische und leistungstechnische Eigenschaften: |
| Gruppo falciante |  | Mäher-Einheit |
| Montaggio del braccio su apposito telaio di accoppiamento appositamente costruito. |  | Montage des Auslegerarmes auf einem speziell für diesen Zweck konstruierten Kopplungsrahmen. |
| Il telaio di accoppiamento viene applicato al telaio del trattore centralmente tra i due assi sulla parte destra. |  | Der Kopplungsrahmen samt Auslegerarm wird am Fahrzeugrahmen zwischen den beiden Achsen auf der rechten Seite befestigt. |
| Montaggio e smontaggio dal telaio del veicolo mediante sistema di cambio veloce. |  | Montage und Demontage vom Fahrzeugrahmen mittels Schnellwechselsystem. |
| L’intera struttura deve essere completamente rimovibile dal telaio del veicolo per consentire allo stesso altri utilizzi. |  | Der gesamte Aufbau muss komplett vom Fahrzeugrahmen abnehmbar sein um andere Verwendungen zu ermöglichen. |
| Il telaio del veicolo, privo dell'attrezzatura, deve restare completamente libero da ostacoli o sporgenze. |  | Der Fahrzeugrahmen muss bei abmontiertem Gerät frei von hervorstehenden Teilen sein |
| Sistema d’attacco al veicolo costruito interamente in acciaio speciale ad alta resistenza. |  | Am Fahrzeug befestigte Ankopplungsstruktur aus hochwertigem Stahl mit hoher Zugfestigkeit |
| Il telaio montato al trattore non può coprire parti del parabrezza e di conseguenza diminuire la visibilità dell`operatore. |  | Der am Fahrzeug montierte Kopplungsrahmen darf nicht Teile der Windschutzscheibe abdecken und somit die Sicht des Bedieners einschränken. |
| Il telaio di accoppiamento può abbracciare il trattore o essere fissato lateralmente al telaio del veicolo. |  | Der Kopplungsrahmen darf den Traktor umschließen oder seitlich am Fahrzeugrahmen befestigt werden. |
| Nel caso di abbracciamento il telaio di accoppiamento non può essere fissato ulteriormente al corpo del trattore, ma solo al telaio dello stesso. |  | Im Falle einer Umschließung darf der Kopplungsrahmen nicht an weitere Teile des Traktors befestigt werden, sondern nur am Fahrzeugrahmen. |
| Nel caso di abbracciamento il telaio di accoppiamento deve essere dotato di incernieratura superiore con sistema di apertura semplice e rapido per consentire eventuali interventi di manutenzione. |  | Im Falle einer Umschließung muss der Kopplungsrahmen an der Oberseite eine leichte und schnelle Öffnung garantieren, um eventuelle Instandhaltungseingriffe am Traktor zu garantieren. |
| In ogni caso deve essere garantita la possibilità di ispezione e manutenzione del motore del trattore anche con telaio di accoppiamento e braccio montato. |  | Die Inspizierung und Instandhaltung des Motors des Traktors muss in jedem Fall auch bei montiertem Kopplungsrahmen samt Auslegerarm gewährleistet sein. |
| Sistema di blocco/sblocco assale anteriore con comando in cabina. |  | Blockiersystem der Vorderachse mit Steuerung in der Fahrerkabine. |
| Stabilizzazione del braccio, durante la fase operativa, mediante ancoraggio del telaio, all’assale del trattore tramite un martinetto inseribile con apposito comando |  | Stabilisierung des Auslegerarmes während der Arbeitsphase mittels Verankerung des Rahmens an der Achse des Fahrzeuges mittels Zylinder. Dieser ist mit eigenem Kommando schaltbar. |
| In posizione di trasporto il braccio dovrà essere ripiegato entro la sagoma del veicolo secondo le normative vigenti. |  | In Transportposition muss der Auslegerarm soweit zurückgezogen werden können ,dass er die Umrissmaße des Fahrzeuges laut geltende Normen nicht überschreitet. |
| Blocco meccanico in fase di trasporto |  | Mechanische Transportsicherung |
| Boccole e perni devono essere costruiti in acciaio di alta qualità e devono essere sottoposte a trattamenti di durezza e rettifica. |  | Buchsen und Stifte müssen aus qualitativ hochwertigen Stahl hergestellt nd einer Härtebehandlung unterzogen werden. |
| Il gruppo serbatoio-centralina è montato sul sollevatore posteriore del trattore e funziona mediante collegamento alla presa di forza posteriore del trattore. |  | Hydraulischer Steuergerät und Öltank sind als Modul am Heckkraftheber des Traktors montiert. |
| Sistema di aggancio e sgancio rapido del gruppo serbatoio-centralina retroportato, completo di piedi d’appoggio. |  | Montage und Demontage des Moduls Steuergerät-Öltank mittels Schnellverschluss, samt dazugehörigen Stützbeinen. |
| Sul gruppo serbatoio-centralina retro montato, deve essere montato idoneo meccanismo per appoggio del braccio con testa falciante durante la fase di trasporto. |  | Am Modul Steuergerät-Tank muss ein Mechanismus für die Ablage des Auslegerarmes inklusive Mähkopf montiert werden. |
| Questo appoggio deve essere costruito in modo da garantire un trasporto sicuro e confortevole durante le fasi di spostamento. |  | Diese Ablage muss Komfort und Sicherheit während des Transportes garantieren. |
| Sulla parte posteriore del gruppo serbatoio-centralina deve essere montato un paraurti provvisto di fanaleria secondo le norme vigenti |  | Am hintersten Teil des Modul Steuergerät-Tank muss eine Stoßstange montiert werden. Diese ist mit Lampen ausgestattet, laut geltende Normen und Vorschriften. |
| Idraulica di lavoro |  | Arbeitshydraulik |
| Valvole di blocco sui cilindri di sollevamento |  | Sicherheitsventile auf den Hubzylindern |
| Serbatoio olio idraulico minimo 130 Litri, indipendente e separato dall’idraulica del veicolo |  | Hydraulik-Öltank mit Fassungsvermögen von mindestens 130 Liter; unabhängig und getrennt von der Hydraulikanlage des Fahrzeuges. |
| Il modulo serbatoio-centralina deve essere dotato di coperchio facilmente smontabile per consentire periodiche ispezioni e operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria. |  | Das Modul Steuergerät-Tank muss mit einer leicht abnehmbaren Abdeckung ausgestattet sein, um periodische Inspektionen, sowie ordentliche und außerordentliche Instandhaltugsmaßnahmen zu ermöglichen. |
| Il serbatoio olio deve essere dotato di filtro a cartuccia intercambiabile |  | Der Öltank muss mit einem wechselbaren Patronenfilter ausgestattet sein. |
| Tubazioni idrauliche con innesti ed attacchi rapidi anti-goccia. |  | Hydraulikleitungen mit Kupplungen und tropffreien Schnellanschlüssen. |
| Tubazioni idrauliche di prima qualità particolarmente resistenti alla sfilacciatura, all’usura e allo scoppio |  | Die hydraulischen Leitungen müssen erster Qualität sein und besonders Resistent gegen Ausfransen, Abnutzung und Platzen. |
| Le tubazioni idrauliche devono essere idonee ad alte pressioni di circuiti oleodinamici. |  | Die hydraulischen Leitungen müssen für Hochdruckhydraulikkreise geeignet sein. |
| Avvolte con spirale di protezione antiurto, antischiacciamento e antispruzzo. |  | Die hydraulischen Leitungen müssen mit Schutzspiralen umwickelt sein, um Stoß-, Quetschungs- und Spritzschutz zu gewährleisten. |
| Braccio |  | Arm |
| Posizione di lavoro a destra |  | Rechtsarbeit |
| Angolo di rotazione del braccio almeno 95° |  | Auslegerschwenkbereich mindestens 95° |
| Raggio d’azione da centro veicolo almeno mm 7.000 |  | Reichweite ab Fahrzeugmitte mindestens 7.000 mm |
| Estensione telescopica del braccio ad azionamento idraulico |  | Teleskopausleger hydraulisch verstellbar |
| Raggio d’azione con braccio telescopico, da centro veicolo almeno mm 8.000 |  | Reichweite mit Teleskoparm ab Fahrzeugmitte mindestens 8.000 mm |
| Braccio costituito da 2 segmenti articolati più uno oppure due terminali telescopici |  | Arm bestehend aus 2 angelenkten Segmenten plus 1 oder 2 Ausschübe |
| Costruito interamente in acciaio di primissima qualità ad alta resistenza ed elasticità |  | Arm aus Stahl erster Qualität, hochresistent und elastisch, hergestellt. |
| Comandi |  | Steuerung |
| Pannello per il controllo elettro-idraulico proporzionale delle attrezzature con quadro di comando monoleva in cabina collegato mediante unico cavo elettrico |  | Armaturen für proportionale elektrohydraulische Kontrolle des Gerätes mit Steuerpult in der Fahrzeugkabine. Steuerung aller Bewegungen des Gerätes mittels einem einzigen Joystick. Verbindung Steuerpult - Gerät mittels einem einzigen elektrischen Kabel. |
| Azionamento proporzionale dell’attrezzatura con più funzioni eseguibili contemporaneamente |  | Proportionalsteuerung des Gerätes mit der Möglichkeit mehrere Funktionen gleichzeitig ausführen zu können. |
| Controllo idraulico che entra in funzione in caso d'urto su ostacolo per sicurezza braccio |  | Hydraulische Kontroll- und Schutzvorrichtung beim Anstoßen des Mähkopfes an einem Hindernis. |
| Controllo di compensazione braccio con regolazione elettronica della pressione d’appoggio continua con potenziometro |  | Kompensationsregelung des Gerätes mit kontinuierlicher elektronischer Anpreßkraftregelung mittels Steuerungspotentiometer. |
| Il sistema di compensazione deve consentire, una volta posizionata la testata in assetto di lavoro, di non occuparsi più di dirigerla in quanto si autoadegua a dossi ed avallamenti del terreno mantenendo un’altezza costante di taglio |  | Der Mähkopf muss sich an Hebungen und Senkungen des Bodens automatisch anpassen. Wenn der Kopf positioniert ist. |
| Inseribile e disinseribile da quadro di comando |  | Ein.- Ausschaltbar vom Steuerblock aus |
| Sistema flottante della testata automatico a consentire l’adeguamento della stessa alle difformità del terreno |  | Mähkopf passt sich automatisch an Unebenheiten des Bodens an. |
| Verniciatura |  | Lackierung |
| Colore RAL 2011 o similare, approvato da Committente |  | Farbe RAL 2011 oder gleichartig, nach Zustimmung des Auftraggebers |
| La verniciatura deve essere a basso contenuto di piombo |  | Die Lackierfarbe muss einen niederen Bleigehalt aufweisen |
| Trattamento protettivo |  | Lackschutzbehandlung |
| Pesi |  | Gewichte |
| Indicare peso attrezzatura pronta all’uso come da condizioni di fornitura, completa d’accessori in funzione della tipologia di trattore da allestire |  | Angabe des Gerätegewichtes betriebsbereit wie im Lieferumfang, komplett mit Zubehör und in Abhängigkeit von Art und Typ des auszustattenden Fahrzeuges. |
| Testata falciante universale |  | Universalmähkopf |
| Tubazioni idrauliche con innesti ed attacchi rapidi anti-goccia |  | Hydraulikleitungen mit Kupplungen und tropffreien Schnellanschlüssen |
| Regolazione della pressione d'appoggio continua della testa falciante controllata dal sistema di galleggiamento del braccio |  | Ständige automatische Auflagedruckregelung des Mähkopfes. Regelung mittels Schwimmstellungssteuerung des Armes.. |
| Inserimento elettrico albero coltelli da cabina con valvola freno |  | Messerwelle elektrisch ein-/ausschaltbar |
| Arresto di sicurezza dei coltelli (su quadro comandi) |  | Sicherheits -Stop der Messerwelle (auf Bedienpult) |
| Velocità di rotazione dell'albero portautensili almeno 1.900 giri/minuto |  | Messerwellendrehzahl mindestens 1.900 U/min |
| Spessore taglio circa mm 20 |  | Schnittstärke ungefähr 20 mm |
| Larghezza di sfalcio circa mm 1.200 |  | Mähbreite ungefähr 1.200 mm |
| Protezione parasassi asportabile |  | Abnehmbarer Steinschlagschutz |
| Rullo d’appoggio regolabile in altezza per determinare l’altezza di taglio voluta e con protezione dei cuscinetti in acciaio ad alta resistenza |  | Stützrolle des Mähkopfes in der Höhe einstellbar um die Schnitthöhe zu bestimmen. Der Schutz der Lager muss mit Hochresistentenstahl ausgestattet sein. |
| Dotazioni previste dalla normativa in vigore |  | Ausrüstung gemäß vorgeschriebener Normierung |
| Dispositivi di sicurezza |  | Sicherheitsvorkehrungen |
| Attacchi per il sollevamento dell’attrezzatura completa |  | Befestigungsvorrichtungen für das Heben des gesamten Gerätes |
| Compresa fornitura della zavorra adeguata per l’utilizzo del veicolo |  | Inklusive Lieferung des Zusatzgewichtes für eine ordnungsgemäße Benutzung des Fahrzeuges. |
| Dotazioni previste dalla normativa in vigore |  | Ausrüstung gemäß vorgeschriebener Normierung |
| Marchio CE (secondo normativa di sicurezza macchine) |  | CE-Marke (gemäß Maschinensicherheitsrichtlinien) |
| Manuale d’uso e manutenzione in lingua italiana e tedesca - In forma cartacea |  | Betriebs- und Wartungsanleitung in deutscher und italienischer Sprache - in Papierform |
| Braccio falciante Testata falciante universale |  | Auslegermähgerät Universalmähkopf |
| Manuale d’uso e manutenzione in lingua italiana e tedesca - Su file In formato PDF |  | Betriebs- und Wartungsanleitung in deutscher und italienischer Sprache - in File PDF Format |
| Braccio falciante Testata falciante universale |  | Auslegermähgerät Universalmähkopf |
| Certificazioni e garanzie |  | Zertifizierungen und Gewährleistungen |
| Durata minima della garanzia 24 mesi |  | Garantiemindenstdauer 24 Monate |
| Marchio CE (secondo normativa di sicurezza macchine) |  | CE-Marke (gemäß Maschinensicherheitsrichtlinien) |
| Dichiarazione di conformità |  | Konformitätserklärung. |
| Braccio falciante Testata falciante universale |  | Auslegermähgerät Universalmähkopf |
| Certificato d’origine |  | Ursprungszeugnis |
| Braccio falciante |  | Auslegermähgerät |
| Collaudo da parte Motorizzazione e riporto sulla Carta di Circolazione. |  | Abnahmeprüfung seitens der amtlichen Prüfstelle Kraftfahrzeugamt und Eintragung in die Zulassungsbescheinigung. |
| Certificazioni e garanzie |  | Zertifizierungen und Gewährleistungen |
| Istruzione all’uso da parte di un tecnico della Ditta |  | Einschulung des Fahrers von einem Techniker der Firma |
| Informazione: consiste nell’istruzione del lavoratore effettuata mediante la lettura del manuale d’uso e manutenzione fornito dal costruttore insieme all’attrezzatura |  | Information: besteht in einer Unterweisung der Arbeiter durch das Durchlesen der vom Hersteller mit dem Arbeitsmittel gelieferten Betriebsanleitung |
| L’informazione deve fornire al lavoratore le conoscenze necessarie all’identificazione ed alla gestione dei rischi specifici e specialmente dei rischi residui correlati al tipo di attrezzatura |  | Die erteilte Unterweisung muss dem Arbeitnehmer die notwendigen Kenntnisse zur Beurteilung der notwendigen spezifischen Risiken vor allem und besonders der Restrisiken, die arbeitsmittel-spezifisch sind |
| Durata: tempo necessario in base al manuale attrezzatura - gruppo di massimo 18 persone - 1 gruppo |  | Dauer: notwendige Zeit laut: Gerätehandbuch - Gruppe mit höchstens 18 Personen - 1 Gruppe |
| Addestramento: l’addestramento riguarda il corretto uso pratico di un’attrezzatura e consiste nel prendere contatto con l’attrezzatura sotto la guida di personale esperto con lo scopo di rendere in grado l’operatore di manovrare in modo corretto sicuro e indipendente l’attrezzatura |  | Schulung: Die Schulung betrifft die korrekte praktische Handhabung eines Arbeitsmittels und besteht in der Vertrautmachung mit dem Arbeitsmittel unter der Anleitung eines Experten, damit der Arbeiter imstande ist, das Arbeitsmittel korrekt, sicher und eigenständig zu bedienen |
| Essenzialmente l’addestramento deve comprendere quanto segue: |  | Grundsätzlich muss die Schulung Folgendes beinhalten: |
| Istruzioni ed esercitazione per l’esecuzione in sicurezza delle manovre per l’utilizzo dell’attrezzatura; |  | Einweisung und Einübung in die sichere Bedienung des Arbeitsmittels; |
| Il corretto uso degli specifici dispositivi di sicurezza e del controllo della loro funzionalità. |  | Korrekte Handhabung der spezifischen Schutzeinrichtungen und Kontrolle über deren Funktionstüchtigkeit. |
| Durata: minimo 2 ore - gruppo di massimo 6 persone - massimo 3 gruppi |  | Dauer: mindestens 2 Stunden - Gruppe mit höchstens 6 Personen höchstens 3 Gruppen |
| Formazione: consiste nell’acquisizione di competenze (cognizioni) sia teoriche che capacità operative nonché di specifiche procedure per lo svolgimento in sicurezza della mansione lavorativa. |  | Ausbildung: besteht im Erwerb sowohl von theoretischen als auch operativen Kenntnissen wie auch von spezifischen Verfahren für die sichere Durchführung der Arbeitstätigkeit. |
| Durata: minimo 1 ora - gruppo di massimo 6 persone - massimo 3 gruppi |  | Dauer: mindestens 1 Stunde - Gruppe mit höchstens 6 Personen - höchstens 3 Gruppen |
| Al momento della formazione, l’offerente dovrà rilasciare una dichiarazione che la persona incaricata per l’informazione, e/o l’addestramento e formazione è persona esperta per la/e attrezzatura/e per le quali effettuerà l’istruzione. |  | Bei Beginn der Ausbildung, muss vom Anbieter eine Erklärung eingeholt werden, aus der hervorgeht, dass die, für die Information bzw. Schulung und Ausbildung beauftragte Person sachkundig für die Arbeitsmittel für welche die Unterweisung durchgeführt wird, ist |
| Al momento della formazione, l’offerente dovrà attestare la formazione utilizzando gli stampati forniti dall’Amministrazione |  | Bei Beginn der Ausbildung, muss der Anbieter die Ausbildung mittels der von der Verwaltung vorgesehenen Vordrucke belegen. |

| RIEPILOGO Adempimenti alla consegna |  | ZUSAMMENFASSUNG Erfüllungen bei der Übergabe |
| --- | --- | --- |
| Documentazione |  | Unterlagen |
| Alla consegna del veicolo dovrà essere fornito il calcolo dettagliato dei pesi sui vari assi e con i vari allestimenti previsti |  | Bei Übergabe des Fahrzeugs muss eine Detaillierte Achslastberechnung mit den verschiedenen Aufbauten mitgeliefert werden |
| Listino ricambi |  | Ersatzteilliste |
| Veicolo Braccio falciante Testata falciante universale |  | KFZ Auslegermähgerät Universalmähkopf |
| Manuale d’uso e manutenzione in lingua italiana e tedesca - In forma cartacea |  | Betriebs- und Wartungsanleitung in deutscher und italienischer Sprache - in Papierform |
| Veicolo Braccio falciante Testata falciante universale |  | KFZ Auslegermähgerät Universalmähkopf |
| Manuale d’uso e manutenzione in lingua italiana e tedesca - Su file In formato PDF |  | Betriebs- und Wartungsanleitung in deutscher und italienischer Sprache - in File PDF Format |
| Veicolo Braccio falciante Testata falciante universale |  | KFZ Auslegermähgerät Universalmähkopf |
| Dichiarazione CE di conformità |  | CE Konformitätserklärung |
| Veicolo Braccio falciante Testata falciante universale |  | KFZ Auslegermähgerät Universalmähkopf |
| Certificato d’origine |  | Ursprungszeugnis |
| Veicolo Braccio falciante |  | KFZ Auslegermähgerät |
| Formazione obbligatioria |  | Verpflichtende Ausbildung |
| Istruzione all’uso da parte di un tecnico della Ditta |  | Einschulung des Fahrers von einem Techniker der Firma |
| Informazione: consiste nell’istruzione del lavoratore effettuata mediante la lettura del manuale d’uso e manutenzione fornito dal costruttore insieme all’attrezzatura |  | Information: besteht in einer Unterweisung der Arbeiter durch das Durchlesen der vom Hersteller mit dem Arbeitsmittel gelieferten Betriebsanleitung |
| L’informazione deve fornire al lavoratore le conoscenze necessarie all’identificazione ed alla gestione dei rischi specifici e specialmente dei rischi residui correlati al tipo di attrezzatura |  | Die erteilte Unterweisung muss dem Arbeitnehmer die notwendigen Kenntnisse zur Beurteilung der notwendigen spezifischen Risiken vor allem und besonders der Restrisiken, die arbeitsmittel-spezifisch sind |
| Durata: tempo necessario in base al manuale attrezzatura - gruppo di massimo 18 persone - 1 gruppo |  | Dauer: notwendige Zeit laut: Gerätehandbuch - Gruppe mit höchstens 18 Personen - 1 Gruppe |
| Veicolo Braccio falciante |  | KFZ Auslegermähgerät |
| Addestramento: l’addestramento riguarda il corretto uso pratico di un’attrezzatura e consiste nel prendere contatto con l’attrezzatura sotto la guida di personale esperto con lo scopo di rendere in grado l’operatore di manovrare in modo corretto sicuro e indipendente l’attrezzatura |  | Schulung: Die Schulung betrifft die korrekte praktische Handhabung eines Arbeitsmittels und besteht in der Vertrautmachung mit dem Arbeitsmittel unter der Anleitung eines Experten, damit der Arbeiter imstande ist, das Arbeitsmittel korrekt, sicher und eigenständig zu bedienen |
| Essenzialmente l’addestramento deve comprendere quanto segue: |  | Grundsätzlich muss die Schulung Folgendes beinhalten: |
| Istruzioni ed esercitazione per l’esecuzione in sicurezza delle manovre per l’utilizzo dell’attrezzatura; |  | Einweisung und Einübung in die sichere Bedienung des Arbeitsmittels; |
| Il corretto uso degli specifici dispositivi di sicurezza e del controllo della loro funzionalità |  | Korrekte Handhabung der spezifischen Schutzeinrichtungen und Kontrolle über deren Funktionstüchtigkeit |
| Durata: minimo ore - gruppo di massimo 6 persone - massimo 3 gruppi |  | Dauer: mindestens Stunden - Gruppe mit höchstens 6 Personen höchstens 3 Gruppen |
| Veicolo – minimo ore Braccio falciante – minimo ore | 2 2 | KFZ – mindestens Stunden Auslegermähgerät – mindestens Stunden |
| Formazione: consiste nell’acquisizione di competenze (cognizioni) sia teoriche che capacità operative nonché di specifiche procedure per lo svolgimento in sicurezza della mansione lavorativa |  | Ausbildung: besteht im Erwerb sowohl von theoretischen als auch operativen Kenntnissen wie auch von spezifischen Verfahren für die sichere Durchführung der Arbeitstätigkeit |
| Durata: minimo ore - gruppo di massimo 6 persone - massimo 3 gruppi |  | Dauer: mindestens Stunden - Gruppe mit höchstens 6 Personen - höchstens 3 Gruppen |
| Veicolo – minimo ore Braccio falciante – minimo ore | 4 1 | KFZ – mindestens Stunden Auslegermähgerät – mindestens Stunden |
| Corso di formazione: il corso è comprensivo di una parte teorica e una parte pratica |  | Ausbildungskurs: der Kurs beinhaltet einen theoretischen und einen praktischen Teil |
| Il corso dovrà essere effettuato secondo i contenuti previsti dall’Allegato VIII - dell’Accordo Stato-Regioni 2012 |  | Der Kurs muss gemäß Inhalt des Anhanges 8 - Abkommen Staat-Regionen 2012 durchgeführt werden |
| Durata: minimo ore - gruppo di massimo 6 persone - massimo 3 gruppi |  | Dauer: mindestens Stunden - Gruppe mit höchstens 6 Personen - höchstens 3 Gruppen |
| La parte teorica è svolta in aula e consiste in nozioni relative alla normativa, ai comandi, ai controlli, alla manutenzione ecc. relativi alla specifica attrezzatura e in conoscenze relative all’identificazione e gestione dei rischi specifici insiti nella attrezzatura e presenti nelle lavorazioni svolte |  | Der theoretische Teil wird im Unterrichtsraum durchgeführt und besteht aus rechtlichen Grundlagen, aus Kentnissen über Bedienugs-elemente, Kontrollen, Wartung usw. bezüglich der spezifischen Arbeitsmittel, sowie aus Kentinssen zur Beurteilung und Management der Risiken, die arbeitsmittelspezifisch und in den durchgeführten Arbeitstätigkeiten vor-handen sind |
| Segue una parte pratica dove viene eseguito l’addestramento di quanto appreso e l’operatore viene formato mediante acquisizione ed esercizio pratico di competenze operative e procedure necessarie per lo svolgimento in sicurezza dei lavori relativi alla mansione |  | Im Anschluss daran folgt der praktische Teil, wo das Gelernte geschult und der Arbeiter ausgebildet wird, wobei operative Kenntnisse und notwendige Verfahren für die sichere Durchführung der spezifischen Arbeitstätigkeiten erworben und trainiert werden |
| Soggetti qualificati per l’effettuazione di corsi di formazione sono: |  | Qualifizierte Subjekte für die Durch-führung von Ausbildungskursen: |
| Scuole professionali, comitati paritetici, esperti (ad es. delle ditte fornitrici d’attrezzature) che tengono specifici corsi di formazione, ecc. |  | Berufsschulen, Paritätische Komiteen, Experten (z.B. der Lieferfirmen von Arbeitsmitteln, welche spezifische Ausbildungskurse anbieten, usw. |
| Veicolo – minimo ore | 8 | KFZ – mindestens Stunden |
| Al momento della formazione, l’offerente dovrà rilasciare una dichiarazione che la persona incaricata per l’informazione, e/o l’addestramento e formazione è persona esperta per la/e attrezzatura/e per le quali effettuerà l’istruzione |  | Bei Beginn der Ausbildung, muss vom Anbieter eine Erklärung eingeholt werden, aus der hervorgeht, dass die, für die Information bzw. Schulung und Ausbildung beauftragte Person sachkundig für die Arbeitsmittel für welche die Unterweisung durchgeführt wird, ist |
| Al momento della formazione, l’offerente dovrà attestare la formazione utilizzando gli stampati forniti dall’Amministrazione |  | Bei Beginn der Ausbildung, muss der Anbieter die Ausbildung mittels der von der Verwaltung vorgesehenen Vordrucke belegen |